HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LY TÂM

MODEL : 2420

HÃNG KUBOTA / NHẬT BẢN

VPĐD NIPON CORPORATION TẠI TP.HCM

Lầu 3 cao ốc Tuổi Trẻ, 60a Hoàng Văn Thụ, P9 – Q.PN.TP.HCM

ĐT:028.38448172	FAX : 028. 39971661

I.CÁC PHÍM CHỨC NĂNG

1.POWER		: công tắc nguồn

2.FUNCTION	: là phím chức năng dùng để cài đặt tốc độ và thời gian

3.SPEED 		: hiển thị tốc độ tùy theo ta chọn nhờ chỉnh SPEED/TIME

4.TIMER 		: hiển thị thời gian ly tâm theo min hoặc theo sec

5.ACC/DEC 	: tăng tốc nhanh /giảm tốc nhanh

6.MEMORY	: phím nhớ các mode thực hiện

7.START	: sau khi các thông số đã được cài đặt ta nhấn nút start      máy hoạt động

8.STOP 		: phím ngưng hoạt động khi máy đang chạy

9.SPEED/TIME 	: cài đặt thời gian và tốc độ

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1.Cắm điện vào

2.Bật nút power ta thấy đèn STOP của bản điều khiển sáng lên

3.Nhấn OPEN : để mở nắp máy ly tâm

Chú ý : Nắp sẽ bị khóa khi máy đang hoạt động và khi không có điện

Máy sẽ không hoạt động nếu chưa đóng nắp hoặc đóng không kín

4.Đưa mẫu cần tách vào máy ly tâm và đậy nắp lại

5.Cài đặt tốc độ

(Nhấn nút FUNTION cài đặt tốc độ SPEED chớp sáng hiển thị

Cài đặt tốc độ ( x100rpm) hoặc (x100g) tùy theo mẫu cần tách mà ta

đưa vào bằng cách nhấn phím SPEED

(Xoay SPEED/TIME để cài đặt tốc độ

(Sau khi chọn tốc độ ta nhấn FUNTION(tốc độ ly tâm đã được cài đặt

6.Cài đặt thời gian

(Sau khi thực hiên bước 5 : ta tiếp tục nhấn phím FUNTION( đèn LCD TIMER phát sáng nhấp nháy

Cài đặt thời gian ly tâm min(phút) hoặc sec (giây) tùy theo mẫu vật ly tâm

(Xoay SPEED/TIME để cài đặt thời gian ly tâm

(Sau khi chọn tốc độ ta nhấn FUNTION(tốc độ ly tâm đã được cài đặt

7.Phím ACC/DEC : tăng tốc nhanh /giảm tốc nhanh

(Chọn ACC: tăng tốc nhanh khi ly tâm

(Chọn DEC : giảm tốc nhanh khi ngừng ly tâm

(Chọn ACC/DEC : tăng tốc nhanh khi ly tâm, giảm tốc nhanh

khi ngừng ly tâm

(Không chọn :ACC/DEC: Thì tăng tốc chậm/ giảm tốc chậm khi ly tâm

8. Nhấn START : máy ly tâm bắt đầu hoạt động

III. CÀI ĐẶT PHÍM MEMORY

Sau khi cài đặt tốc độ , thời gian , ACC/DEC ta nhấn phím FUNTION để kết thúc cài đặt , lúc đó đen MEMORY 1,2,3 sẽ phát sáng và thực thi nếu ta thao tác chúng ( bằng cách nhấn vào phím 1hoặc 2,3 )

Sau khi lựa chọn phím nhớ 1 hoặc 2, 3 ta nhấn FUNTION khoảng 3 giây chương trình đã được nạp vào memory 1 hoặc 2,3

Nếu có nhiều mẫu đưa vào tách nhiều giai đoạn khác nhau ta sẽ truy xuất và nhấn FUNTION rồi nhấn start để máy hoạt động